附表一

安定器內藏式螢光燈泡能源效率分級基準表

| 額定消耗電功率 | 發光效率(lm/W) |
| --- | --- |
|  | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
| 低於10W | 低於45.0 | 45.0以上，低於54.0 | 54.0以上，低於63.0 | 63.0以上，低於72.0 | 72.0以上 |
| 10W以上，低於15W | 低於50.0 | 50.0以上，低於58.0 | 58.0以上，低於66.0 | 66.0以上，低於74.0 | 74.0以上 |
| 15W以上，低於25W | 低於60.0 | 60.0以上，低於66.0 | 66.0以上，低於72.0 | 72.0以上，低於79.0 | 79.0以上 |
| 25W 以上 | 低於65.0 | 65.0以上，低於70.0 | 70.0以上，低於75.0 | 75.0以上，低於81.0 | 81.0以上 |

註：產品發光效率(lm/W)取至小數點後第一位數，小數點後第二位數即四捨五入；全光通量(lm)實測值取至整數位，小數點後第一位數即四捨五入；消耗功率實測值取至小數點後第二位數，小數點後第三位數即四捨五入。